双环评〔2019〕15号

# 关于双牌尚东诚品建材有限责任公司年产60万吨

# 机制砂、30万m3商品混凝土建设项目环境影响

# 报告表的批复

双牌尚东诚品建材有限责任公司：

你公司委托湖南大自然环保科技有限公司编制的《年产60万吨机制砂、30万m3商品混凝土建设项目环境影响报告表》（以下简称《环境影响报告表》）及相关附件收悉，经研究，现批复如下：

一、双牌尚东诚品建材有限责任公司年产60万吨机制砂、30万m3商品混凝土建设项目位于永州市双牌县五里牌镇全家洲三组。项目总占地面积33334.039m2，内容包括原料堆场、成品堆场、机制砂生产加工区、混凝土拌合区和办公生活区等；其中机制砂生产线占地面积为3500平方米，成品堆场占地面积为4500平方米，混凝土生产线占地面积约5000平方米。项目总投资5000万元，其中环保投资158.4万元，占总投资的3.17%。

项目符合国家产业政策，根据环境影响报告表的分析结论，建设单位在严格落实环评报告表和本批复提出的各项环保要求和环境措施，确保污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环境保护角度分析，我局同意按照报告表中所列建设项目的性质内容、规模、工艺、地点和环境保护措施实施建设。本批复和有关附件是该项目环保审批的法律文件，自批复之日起超过5年方开工建设，或改变项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施的，必须依法重新报批。

二、建设单位在项目设计、建设和运行中，应全面落实报告表中提出的各项污染防治要求，并着重做好以下工作：

（一）项目应符合区域规划和行业要求；须符合《湖南省砂石骨料行业规范条件》湘经信原材料〔2018〕10号相关要求。原材料来源必须合法，禁止建设单位乱采乱挖。相关政策要求。

（二）废水污染防治。项目产生的废水主要为洗砂废水、洗车废水、搅拌机清洗废水、初期雨水及生活污水。厂区实行雨污分流，初期雨水经收集至初期雨水收集池（不少于147m3），经沉淀处理后用于厂区降尘洒水，生活废水通过地埋式微动力一体化污水处理设备处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后外排。机制砂生产线洗砂废水汇入中转池，经提升泵提升进入絮凝沉淀罐，上清液进入清水池暂存，回用生产工序，罐底污泥经压滤机处理，滤液返回沉淀罐。商品混凝土生产线须配套建设三级沉淀池，搅拌机清洗废水和罐车清洗废水经三级沉淀池处理后回用混凝土生产工序。项目进出口建设洗车平台和沉淀池，对进出厂区的车辆进行冲洗，确保运输砂石车辆清洁上路，车辆冲洗废水沉淀后循环使用。相应配套设施容积必须满足生产需要，且不得少于最高日废水产生量。

（三）废气污染防治。规范场区建设，进场道路及厂内地面全面硬化；原料及成品禁止露天堆放，对生产区域原料及成品堆场设置成全封闭结构，仅留进出口；室内堆场安装水管与水雾喷淋器，定期对堆场表层洒水，保证堆面层湿润，减少起尘。项目机制砂生产线，在有粉尘产生的生产设备上安装水雾喷淋器，对破碎筛分过程进行无间断洒水喷淋，传送运输皮带须进行密闭建设。商品混凝土生产线骨料场全封闭，仅留进出口；输送储存粉尘经储仓自带仓顶除尘器收集处理；混合搅拌粉尘经设备自带布袋除尘后通过不低于15m排气筒高空排放，确保排放废气满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1相关排放限值要求。定期对厂内及厂外临近运输道路进行清扫、洒水，减少道路表面粉尘量的产生，晴热高温或大风干燥天气应适当增加洒水降尘频次。确保无组织排放废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准限值。

（四）加强噪声污染防治。采取必要的隔声、降噪措施，确保项目运营期厂界环境噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（五）固体废物处置。按照分类收集和综合利用的原则，妥善处理处置各类固体废物，防止造成二次污染。项目沉淀池产生的污泥，经压滤后堆放在场区堆放场，并对堆放场进行防淋防渗处理，定期作为建筑材料外售。废机油、油桶等危废统一存放在危废临时储存场所，收集后委托具有资质的单位安全处置。生活垃圾统一收集后，送至当地环卫部门定期处理。

（六）科学规划，合理布局，严格落实生态环境保护措施，维护区域生态环境质量。强化生态保护和水土保持措施，防止水土流失和生态破坏。

（七）环境风险防范。加强环境风险管理及项目安全生产检查，制定环境风险应急预案及防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，及时处理，确保区域环境安全。科学布设预警设施、事故应急设施，防止非正常工况和事故状态下环境风险排放。建立严格的操作制度，通过岗前培训、应急演练等方式，不断提高职工素质和处理突发事件的能力。配备专业环保管理人员，做好污防设施的维护管理，确保设备长期稳定运行。

（八）维护社会稳定。加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

（九）制定环境应急预案，报县环境监察大队备案。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、项目建成后，按照建设项目环境保护“三同时”规定，自主开展环境保护竣工验收。

五、双牌县环境监察大队负责该项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作。

永州市生态环境局双牌分局

2019年11月29日