双环评〔2022〕2 号

关于青岛九泰置业有限公司双牌分公司年产100万吨机制砂项目环境影响报告表的批复

青岛九泰置业有限公司双牌分公司：

你公司《关于申请批复<年产100万吨机制砂项目环境影响报告表>的函》及委托深圳市伊曼环保科技有限公司编制的《年产100万吨机制砂项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》等相关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟建的年产100万吨机制砂项目位于双牌县塘底乡黄泥山村（租用塘底乡黄泥山村闲置空地作为生产场所），项目总占地面积43058.60m2，其中生产加工区包含给料区、破碎区、制砂区、筛分区、洗砂区等，占地面积2981.72 m2，原料区5013.91m2，成品区5923.93m2；项目产品运输采用水运及陆运方式，若水运涉及码头须另行环境影响评价，生产期限为三年，逾期如企业需要继续制砂，必须要有合法来源的原料。项目利用青岛九泰置业有限公司疏通河道产生的鹅卵石作为原料。项目总投资1000万元，其中环保投资78.7万元，占项目总投资的7.87%。

我局认为本项目选址基本合理，项目符合国家产业政策，具有较好的经济和社会效益。根据《报告表》分析结论，你公司在严格落实《报告表》和本批复提出的各项环保要求和环境影响减缓措施，确保污染物达标排放和环境安全风险可控的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环境保护角度分析，我局同意该项目建设。本批复和《报告表》是该项目环保审批的法律文件，自批复之日起超过5年方开工建设，或改变项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施的，必须依法重新报批。

二、项目在建设过程中必须按照报告表提出的要求落实好各项环保措施，严格执行环保“三同时”制度，严格落实《报告表》提出的相关污染物污染防治措施，并重点做好以下工作:

（一）相关政策要求

项目使用的生产设备、生产工艺等均不得属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中限制类、淘汰类范畴。

（二）废水污染防治

项目按照“雨污分流”的原则建设厂区排水系统；砂石堆放场所应砌筑拦砂坝，堆场上方和两边建设截排水沟。在场区进出口处建设车辆冲洗平台，对进出场区的车辆进行冲洗，确保车辆干净上路；车辆冲洗废水经隔油、沉淀处理后，上清液循环回用车辆冲洗，不得外排；洗砂废水经泥水分离机去除大颗粒泥沙，再经三级絮凝沉淀池沉淀处理后回用，不外排。生活污水经一体化污水处理设施处理后，用作农肥。

（三）废气污染防治

破碎、筛分区采用封闭式装置，在破碎机、震动筛设备上安装粉尘收集装置，生产过程中产生的粉尘经脉冲袋式除尘器处理，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准后，通过不低于15m高排气筒排放。输送带密闭，原料堆放区、成品堆放区建设严密围挡，仅留运输通道，围挡高度不低于物料堆放高度1.1倍，并配备自动喷淋或防风抑尘网等防尘设施。定期清理路面，道路路面采取洒水降尘措施；控制车速和装载量，运输过程中加盖帆布，确保运输产品无撒漏。原料进料口卸载点和成品料堆场输送带末端建设喷雾抑尘装置。对机制碎石堆场表面定时进行喷雾洒水作业。

（四）噪声污染防治

选用低噪声、低振动的设备，对噪声较大的设备采取隔声减振措施，将设备安装在牢固的基座上，基座下设减振垫，并对高噪声设备加装隔声罩，确保营运过程中厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。项目建成后，严禁夜间运行。

（五）固体废物防治

沉淀池定期清掏，沉渣实现综合利用；破碎、筛分过程中收集的粉尘综合利用。无法综合利用时，需运送到建筑垃圾填埋场安全处置，严禁进入生活垃圾填埋场。产生的废矿物油，属于危险废物，收集后定期交由有资质单位处理。生活垃圾集中收集后，及时交由环卫部门处理。

- 环境风险防范

加强环境风险管理及项目安全生产检查，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，及时处理，确保区域环境安全。建立严格的操作制度，通过岗前培训等方式，不断提高职工素质和处理突发事件的能力。做好污染防治设施的维护管理，确保设备长期稳定运行。

（七）其他要求

1、建设符合要求的危废暂存间，做好防渗、防晒、防雨淋措施。

2、规范建立健全各种台帐，安排专人负责环境管理工作，做定期开展环境监测工作。

3、加强对项目附近环境敏感点的环境保护，妥善处理好周边邻里关系，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

4、项目终止后，需对本项目进行拆除，并进行生态恢复。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、项目应当在建成投运前依法申请并取得排污许可证或进行排污许可登记，并按照建设项目环境保护“三同时”规定，自主开展环境保护竣工验收。

# 五、永州市双牌生态环境保护综合行政执法局负责该项目环保“三同时”制度执行情况的监督检查和日常环境管理工作，督促落实好各项环保措施。你单位应当按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

永州市生态环境局

2022年2月28日

抄送： 双牌县塘底乡人民政府,深圳市伊曼环保科技有限公司。