双环评〔2024〕 号

关于双牌县畜禽粪污集中处理中心

建设项目环境影响报告表的批复

永州恩润生物科技有限公司：

你公司关于申请审批的报告和《双牌县畜禽粪污集中处理中心建设项目环境影响报告表》（报批稿）及相关附件已收悉，经研究，现批复如下：

- 本项目建设地点位于湖南省双牌县泷泊镇人民洞村鲁家冲组。项目总投资2500万元人民币，其中环保投资132万元，占总投资5.28%。项目占地面积：9876.79m2（具体建设地点以规划用地红线图为准），建设年处理畜禽粪污3万吨的生产线，项目建成后年产固体有机肥2.6万吨，年产液体有机肥1.1万吨。根据环评报告表的分析结论，在建设单位严格落实环评报告表和本批复提出的各项环保要求和环境影响减缓措施、确保污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保角度分析，我局同意项目建设。本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。自批复之日起改变项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施，必须依法重新报批。

二、建设单位在项目设计、建设严格执行《有机肥工程技术标准》（GB/T51448-2022）标准；运行期间，必须严格执行环保“三同时”制度，落实报告表提出的污染防治和生态保护要求，并着重做好以下工作：

### （一）废水污染防治。按“雨污分流、清污分流、污污分流”原则完善厂区给排水系统。项目生物过滤除臭塔用水循环使用不外排;生活污水经“化粪池”处理后，用于液体有机肥生产不外排；固体有机肥发酵冷凝水用于液体有机肥生产不外排；初期雨水部分用于厂区绿化、部分用于液体有机肥生产，不外排。

（二）废气污染防治。本项目营运期间产生的废气主要来自粪污处理（固体有机肥生产）混料工序、好氧发酵工序产生的废气，固体有机肥粉碎分筛工序产生的

颗粒物，液体有机肥厌氧发酵工序产生的废气。混料工序、固体有机肥生产好氧发酵工序产生的废气、液体有机肥厌氧发酵工序产生的废气经负压风机（风量为40000m3/h）引至生物过滤除臭塔处理，达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准限值，通过不低于15米高的排气筒高空排放；固体有机肥粉碎分筛工序产生的颗粒物经布袋除尘器处理，达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准限值，通过不低于15米且高于周边200米范围内建筑物5米高的排气筒高空排放；厂界H2S、NH3、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1二级标准限值，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值。畜禽粪污进厂后存放、直接进入混料工序、减少臭气排放。

（三）噪声污染防治。优化设备选型，合理布置高噪声设备并采取消声、隔声、减振处理、厂区周边绿化等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)3类标准。

（四）固体废物处置。按照分类收集和综合利用的原则，妥善处理处置各类固体废物，防止造成二次污染。除尘器收集粉尘和分筛机筛余物回用于固体有机肥生产，废原辅料包装袋等一般固废暂存于一般固废暂存间内，定期交回收公司处理；废润滑油桶、废润滑油等危险废物储存于危险废物暂存间，定期交具备危废处理资质的单位处理，并做好危废管理台账；项目产生的危险废物、一般工业固体废物在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求；生活垃圾经分类收集后交由环卫部门处理。

(五）生态环境保护。科学规划，合理布局，注重绿化，维护区域生态环境质量。强化生态保护和水土保持措施，防止水土流失和生态破坏。

（六）环境风险防范。落实各项风险防范措施，加强设施设备的维护和管理，严格按照《突发环境事件应急管理办法》要求完成《突发环境事件应急预案》备案，储备风险救助物资并组织演练。做好项目运行的环保台账、档案管理和完善环境保护规章制度，加强生产、污染防治设施的管理和维护，杜绝非正常工况下污染物超标排放造成大气、水环境污染事故，确保环境安全。

（七）维护社会稳定。加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与项目周边环境的关系，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、项目应当在建成投运前依法申请并取得排污许可证，并按照建设项目环境保护“三同时”规定，自主开展环境保护竣工验收。项目建成投产后，依法开展自行监测，并建立环境管理台账制度。

# 五、永州市双牌生态环境保护综合行政执法局负责该项目环保“三同时”制度执行情况的监督检查和日常环境管理工作，督促落实好各项环保措施。你公司应当按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

# 永州市生态环境局

2024年4月10日

抄送：泷泊镇人民政府、湖南徐工助成环保技术有限公司